РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-15/2020-III

Дана: 21.04.2020. године

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације од 14.04.2020. године, а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

„Наставак изградње објекта предшколске установе "Влада Обрадовић Камени" у Шимановцима”, број: 404-15/2020-III

Питање бр 1:

На страници бр.8 тендерске документације у оквиру Техничких капацитета,тачка бр.2,захтева се следеће:

„Додатни услови:  Асфалтна база (фабрику асфалта), минималног капацитета 100t/h удаљености до 70 km од градилишта.

Начин доказивања: 2)  За асфалтну базу доставити употребну дозволу и попис листа непокретности или извод из листа неподретности (у колони начин коришћења и назив објекта мора да стоји асфалтна база) или уговор о закупу са пописном листом закуподавца или другим доказом о власништву на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговор о лизингу.

-купопродајни уговор или рачун или други доказ где се може видети капацитет асфалтне базе.

-изјаву (на меморандуму фирме) дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписане од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна база технички исправна и у функцији.

-као доказ тражене удаљености за асфалтну базу, доставити и обележити трасу пута у складу са постављеним условима и са уписаним растојањем измереним помоћу http://www.google.rs/maps „

Напомена:Посматрајући овако дефинисан додатни услов за технички капацитет,указујемо Наручиоцу да је поставио услов који је у супротности како са предмером радова ,те са стварним потребама Наручиоца за реализацију предметне набавке,тако и са Законом о Јавним набавкама и то поступајући супротно чл. 10и чл.12 наведеног Закона.

Наиме,у предмеру радова на страници бр.90 у оквиру тачке Коловозна конструкција дефинисане су следеће позиције:

Позиција бр.4: Израда коловоза и паркинг места од горњег битуминизираног носивог  слоја ( БНС-22) d=7 cm, за израду коловоза (БНС-22),захтевана количина 1367м2 * 0,07м*2,4 т/м3=230 т(битумизираног носивог слоја БНС-22 )

Позиција бр.5: Израда коловоза и паркинг места од хабајућег слоја  Aсфалт бетон - AБ 11 просечне дебљине 4 цм,захтевана количина 1367м2*0,04м*2,5т/м3 =137т (асфалт бетона-АБ 11)

Тако да је укупна потребна количина асфалта је 367 т.

Када укупну количину потребног асфалта поделимо са захтеваним капацитетом асфалтне базе (100т/час) добијемо податак да би асфалтна база тендером захтеваног капацитета радила укупно 3,7 часова,што је занемарљиво време ангажовања (предимензионитани захтеви за капацитетом)са обзиром да је рок завршетка радова 365 календарских дана.

Такође сматрамо да је оптимална температура асфалтне масе пре уградње од мин 130оС (у складу са SRPS U E9.028 став 11.2.6)много важнији податак од даљине и капацитета асфалтне базе.

Закључак:Замолили би смо наручиоца да са обзиром на горе наведено измени конкурсну документацију,тако што ће да изостави асфалтну базу из списка Техничких капацитета,а да уместо тога уметне техничке услове(температуру) везане за оптималну уградњу асфалтне масе.

Одговор бр 1:

Поред оптималне структуре асфалтне мешавине, за трајност и стабилност асфалтног коловоза неопходна је синхронизација комплетног технолошког процеса који обухвата производњу асфалта на самим постројењима, транспорт произведене асфалтне масе и рад свих машина на уградњи асфалта (финишера и ваљака) као и стручност и искуство радника на уградњи.

Температура произведене асфалтне мешавине креће од 160 °C до 180 °C, а температура асвалтне мешавине при уградњи креће се од 110 °C до 135 °C. Асвалтна мешавина се на градилиште транспортује камионима киперима и директно изручује у машину за разастирање-финишер. Функција финишера је разастирање и примарно збијање асфалтних слојева у топлом стању. Капацитети радне машине финишера зависе од ширине разастирања односно од ширине попречног профила улице која се асфалтира.

Ширина асфалтирања на пројекту је  3,00 do 5,5 м.

Брзина кретања финишера је од 3м/мин до 5 м/мин

За усвојену брзину кретања финишера за 3м/мин и дебљину уграђеног асфалног слоја од БНС- 22 д=7цм добија се количина уграђеног асфалта по часу:

3,00 м/мин x 3,0 м x 0,07м x 2,5т/м3 x 60 мин/час = 94.5т/час

што условљава капацитет асфалтне базе за производњу асфалта.

Обзиром да је у претходно поменутој калкулацији у питању експлоатација у најоптималнијим условима која подразумева кретање финишера од 3м/мин, определили смо капацитет асфалтне базе од 100т/час чиме смо оставили простора у правцу сигурности од додатних 5.5 тона/час, што је опет са аспекта струке минимално тражени капацитет.

Финишер се налази у средини производног ланца за извршење радова и зависи од приспећа асфалтне мешавине. Уколико се деси да финишер стане због дисконтинуитета у довозу асфалтне мешавине и неусклађености самог капацитета асвалфне базе са капацитетом финишера, што је у пракси чест случај, долази до прекида разастирања и настаје деформација услед тежине вибрационе плоче финишера која у том случају падне и делује дуже него што је дозвољено. При наставку рада претходно положена асфална мешавина нема довољну температуру, односно вискозност и тај потез асфалтног слоја се не може довољно сабити и после завршног, односно секундарног ваљања ваљцима.

Као последица остају неравнине и већа висина уграђеног слоја и касније у експлоатацији овакво место постаје „ слабо“ место које узрокује појаву ударних рупа и настају значајна оштећења коловоза.

Због свега наведеног контунуална достава мешавине у финишер је предуслов за квалитетну уградњу, равност и уједначеност уграђених слојева. Осим тога, за уграђивање асфалта треба осигурати сталну и сигурну везу између асфалтне базе и финишера.

Из свега наведеног од изузетне важности је и да асфалтна база буде на удаљености која је дефинисана у конкурсној документацији (до 70 км од градилишта).

Стим у вези, напомињемо и да је растојање асфалтне базе на удањености од 70км од градилишта дефинисано и Техничким условима у Републици Србији.

На основу свега наведеног Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање бр 2:

На страници бр.8 тендерске документације у оквиру Техничких капацитета ,тачка бр.1 ,захтева се следеће:

Да понуђач поседује машину за израду цементне стабилизације тла,

а на страницама 63 позиција бр.4 и 76 позиција бр.4 тендерске документације се помиње се:

„Уређење постељице цементном стабилизацијом тла,испод темеља и подних плоча у слојевима од 10-20цм.Збијање прописно до постизања модула стишљивости МЦ=30Мпа .Збијеност треба бити уједначена.Завршни слој треба да буде најситнији и најчистији,без глиновитих примеса.Контролу збијености врчити опитом пробне плоче.обрачун по м3“

Обиласком локације за грађење и увидом у пројектну документацију нисмо могли да нађемо било какве податке о слабо носивом тлу као и горе поменуту позицију (стабилизацију постељице цементом),нити било које податке у вези са тим питањем, већ је указан податак да је ако је неопходно да се изврши додатно побољшљње носивости тла оно учини заменом тла а не цементном стабилизацијом.То је боље решење и примењивије на терену на коме је у току посете био и уочен висок ниво подземне воде која би додатно отежала захтевани поступак.

Закључак:Замолили би смо наручиоца да изостави из тендерског описа поступак“ Уређење постељице цементном стабилизацијом“ и поседовање машине за дати поступак(горе наведене) и уместо ње примени поступак замене тла са збијањем до постизања захтеваног модула стишљивости.

Одговор бр 2:

Пројектант је након ископа пробних јама и анализе тла, донео одлуку о техничком решењу којим је предвиђено уређење постељице цементном стабилизацијом тла за чију израду је потребна машина за цементну стабилизацију,тако да наручилац остаје при својој одлуци и неће мењати тражене услове у вези с тим.

Питање бр 3:

У складу са чланом 63. став 2 ЗЈН ( „Сл.гласник РС, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) упућујемо Вам „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  , ЈН бр. 404-15/2020-III”.

У додатним условима у делу пословног капацитета захтевате да понуђач:

„ располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходнe четири годинe  (2016, 2017, 2018 и 2019 годину) извео грађевинске и/или грађевинско-занатске и/или инсталатерске радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или доградњи објеката  високоградње јавне намене у износу од минимум 110.000.000,00 динара без ПДВ.“

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и уврстите 2020 годину као референтну за пословни капацитет, као и да изведени радови и  окончана ситуација из 2020 године буду прихватљиви.

Уколико не прихватате, молимо Вас за адекватно образложење таквог става.

Одговор бр 3:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу доказивања пословног капацитета.

Погледати Измену и допуну конкурсне документације.

Питање бр 4:

У складу са чланом 63. став 2 ЗЈН ( „Сл.гласник РС, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) упућујемо Вам „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  , ЈН бр. 404-15/2020-III”.

У додатним условима у делу пословног капацитета захтевате:

„да понуђач има, пре датума објављивања позива, за достављање понуда у предметном поступку јавне набавке и током целокупног трајања уговора, важеће сертификате :

„ИСО 9001“; „ИСО 14001“;  „ОХСАС 18001“ “

Начин доказивања наводите:

„ Копије важећих сертификата који су признати у РС са потврдама о извршеној ресертификацији и важењу ако је од издавања прошло више од једне године.“

Напомињемо да се сертификати издају на одређени временски период, као и да се врши ресертификација истих, на основу којих се  издају  потврде, које сте Ви такође навели и  захтевате да се доставе као доказ. Скрећемо Вам пажњу да не везујете важење сертификата  за трајање уговора, самим тим и да ускладите услов и доказ у делу пословног капацитета.

На основу свега сматрамо да је потребно да извршите измену конкурсне документације  и избришете део који сте  навели у  услову пословног капацитета,  који се односи на горе наведене сертификате, а који гласи : „током целокупног трајања уговора“  ,.

Одговор бр 4:

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу доказивања пословног капацитета који се односи на поседовање важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и ОХСАС 18001 и изоставити напомену везану за важење сертификата током целокупног трајања уговора.

Погледати Измену и допуну конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ