РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

БРОЈ: 404-40/2019-III

Дана: 27.09.2019. год.

П  Е  Ћ  И  Н  Ц  И

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следећу:

ИЗМЕНУ  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 404-40/2019-III

„ Уређење трга у Пећинцима “

I  У конкурсној документацији,  на страни 5/75,  у оквиру главе II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. мења се последњи пасус и сада гласи:

- Бетонски вибропресовани ивичњак, сиви, полупутни, димензија 8/20x100. Производ мора бити испитан на: контрола облика и мера, испитивање чврстоће при затезању савијањем, испитивање чврстоће при притиску, испитивање отпорности према хабање брушењем, испитивање отпорности на дејство мраза.

II  У конкурсној документацији, на страни 46/75, у оквиру главе VIII Предмер и предрачун, Архитектура, 1. Поплочавање платоа, III Бетонски радови, ставка број 1,  мења се опис  и сада гласи:

Набавка и постављање типског ивичњака од пресованог бетона димензија пресека 8/20x100 цм домаћег приоизвођача. Ивичњаке постављати у ситнозрном сувом бетону МБ 20 који је урачунат у цену. У цену урачунати и фуговање истих цементним малтером. Обрачун по м1 постављеног ивичњака. (прилог 1)

Прилог 1:

|  | тампон слоја туцаника 0 - 31,5мм д=15цм испод новопројектованих стаза и платоа. Обрачун по м3 уграђеног и збијеног туцаника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Набавка, транспорт, разастирање и набијање тампон слоја каменог агрегара фракције 4-8мм д= 3- 5цм по површини предвиђеној за полагање бехатона. Обрачун по м3 збијеног тампон слоја | м3 | 45,00 |  |  |
| 5 | Насипање земље из ископа дуж трасе постављеног ивичњака једнострано. Насуту земљу потребно је набити ручним вибросредствима. Обрачун по м3 насуте и збијене земље | м3 | 72,00 |  |  |
| 6 | Набавка материјала насипање и нивелисање хумуса до пројектоване висине травнатих подлога. Обрачун по м2 насутог и озелењеног хумуса | м2 | 430,00 |  |  |
| Укупно: |  |

| III БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| --- |
| Р.бр. | О П И С | Ј.м. | Количина | Јед. цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| 1 | Набавка и постављање типског ивичњака од пресованог бетона димензија пресека 8/20x100 цм домаћег приоизвођача. Ивичњаке постављати у ситнозрном сувом бетону МБ 20 који је урачунат у цену. У цену урачунати и фуговање истих цементним малтером. Обрачун по м1 постављеног | м1 | 240,74 |  |  |

III У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

IV Ова Измена и Допуна конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Доставити:

- На Портал јавних набавки

- на веб-сајт Наручиоца